Ūdenssaimniecības attīstības projektu

tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai nepieciešamā detalizācija valsts vai pašvaldību finansētiem projektiem

Vides ministrija

2008.gada oktobris

Šajā dokumentā iekļautais tehniski ekonomiskā pamatojuma saturs sagatavots kā palīglīdzeklis, lai projektu pieteicēji (pašvaldības un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji), plānojot ūdenssaimniecības attīstības pasākumus un uzsākot investīciju projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādi atbilstoši LR Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr. 912 ”Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” prasībām, pārliecinātos, ka projekta analīzē ietverta visa nepieciešamā informācija, lai realizētu aktivitātes, kas tiek finansētas ar valsts vai pašvaldību budžeta dalību.

Ņemot vērā to, ka finansējums no valsts vai pašvaldību budžeta pagastu ūdenssaimniecības attīstībai katru gadu tiek piešķirts dažādām aktivitātēm, kas katra ietver tikai atsevišķu konkrētu pasākumu finansēšanu, tad prasības projektu pamatojošās dokumentācijas saturam un detalizācijai var būt atšķirīgas katras konkrētās aktivitātes vajadzībām. Tai pat laikā, jāņem vērā, ka arī lai pieprasītu finansējumu atsevišķu konkrētu pasākumu realizācijai, jebkurā gadījumā tomēr ir jāsniedz vispārēja informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošinājumu, sistēmas tehnisko stāvokli un sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Šis materiāls sastāv no 4 daļām:

I daļa – Saturs tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei
II daļa – Tehniski ekonomiskā pamatojuma paraugforma

III daļa – Tehniski ekonomiskā pamatojuma vērtēšanas veidlapa

IV daļa – Akcepta veidlapa par apstiprināto tehniski ekonomisko pamatojumu

Šī materiāla I daļā ir sniegts tikai tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk TEP) izstrādes ietvaros veicamo uzdevumu apraksts, kas jāpiemēro katras konkrētās projekta teritorijas specifikai. Aprakstā ietverta informācija par TEP izstrādes mērķi, kas darba izpildītājam sniegs skaidrojumu, kādam mērķim dokuments ir jāsagatavo, lai tas nebūtu tikai tehnisks informācijas apkopojums, bet dokuments, kas palīdz pamatot ūdenssaimniecības infrastruktūras projektos ietverto komponenšu izbūves nepieciešamību.

Materiāla II daļa „TEP paraugforma” ir izmantojama TEP praktiskai izstrādei, aizpildot tabulas ar visu nepieciešamo informāciju.

Materiāla III daļa „Tehniski ekonomiskā pamatojuma vērtēšanas veidlapa” palīdzēs novērtēt, vai TEP ietvertā informācija un analīze sniedz atbildes uz jautājumiem, ko vērtē Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija (turpmāk ŪBK) izskatot iesniegto projektu dokumentāciju. ŪBK locekļi, kā arī pieaicinātie eksperti, vērtējumu sniedz atbilstoši veidlapā norādītajiem jautājumiem, kas izstrādāti saskaņā ar MK 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 ”Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 10., 11. un 12.punkta prasībām. Sagatavojot vērtējumu, tiek vērtēts arī, vai TEP ietvertā informācija atbilst šo pašu MK noteikumu 7.punkta prasībām.

Saskaņā ar MK 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 ”Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 8.punkta prasībām, TEP jāiesniedz caurauklots, lapām jābūt numurētām un TEP jābūt pievienotam projekta pieteicēja (vai ar pašvaldības lēmumu, ja projekta pieteicējs nav pašvaldība) apstiprinājumam.

Materiāla IV daļa „Akcepts par tehniski ekonomisko pamatojumu” sniegs informāciju par TEP apstiprinājuma formu un tajā iekļautajiem rādītājiem.

Izmantotie saīsinājumi

| BSP | Bioloģiskais skābekļa patēriņš |
| --- | --- |
| CE | Cilvēkekvivalents |
| dnn | diennakts |
| ĪADT | Īpaši aizsargājama dabas teritorija |
| IVN | Ietekmes uz vidi novērtējums |
| KSS | Kanalizācijas sūkņu stacija |
| ĶSP | Ķīmiskais skābekļa patēriņš |
| l/c/d | Litri uz cilvēku diennaktī |
| MK | Ministru kabinets |
| NAI | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| Nkop | Kopējais slāpeklis |
| Pkop | Kopējais fosfors |
| SV | Suspendētās vielas |
| SVA | Sabiedrības veselības aģentūra |
| TEP | Tehniski ekonomiskais pamatojums |
| ŪAS | Ūdens attīrīšanas stacija |
| ŪBK | Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija |
| VVD | Valsts Vides dienests |

I daļa

# Tehniski ekonomiskā pamatojuma mērķis

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) galvenais mērķis ir pamatot iesniedzamo projekta komponenšu nepieciešamību, pārliecinoties par plānoto jaudu un izmaksu pamatotību.

Ja līdzīgs TEP iepriekš apdzīvotajai vietai nav bijis izstrādāts un projekts ir vērsts tikai uz atsevišķiem darbiem, ko plānots līdzfinansēt ar valsts budžeta vai pašvaldības līdzekļiem, nevis sistēmas attīstību kopumā, tad TEP detalizēti jāizstrādā tikai par tām sadaļām, kas attiecas uz projektā izvirzīto aktivitāti, tai pat laikā sniedzot arī īsu vispārīgu informāciju par esošo situāciju ūdenssaimniecības sistēmā kopumā.

TEP jāsagatavo atbilstoši 18.12.2007. MK noteikumos Nr. 912 ”Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 7.punktā ietvertajām prasībām, ar nepieciešamo minimālo detalizāciju, kāda tiek noteikta šajā dokumentā. TEP izstrādē iespējams izmantot arī metodoloģisko materiālu „Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotajās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000” un “Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā”

# Esošās situācijas izpēte

Esošās situācijas raksturojumā vispusīgi jāizpēta un jānovērtē pašreizējā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu situācija konkrētajā projekta teritorijā (neatkarīgi no tā, kas teritorijas robežās ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs). Situācijas raksturojumā jāietver šādi aspekti:

- tehniskie,

- vides,

- finansu,

- institucionālie.

Projekta pieteicējam ir jāsavāc visi situācijas novērtējumam nepieciešamie dati. Ja situācijas izvērtējumam un projekta pamatojumam dati nav pietiekami, tos nepieciešams iegūt TEP izstrādes gaitā, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja līdzekļiem, ja tas attiecas uz datiem, kas jāiegūst atbilstoši sistēmas operatora pienākumiem (piemēram, pilnīgas dzeramā ūdens analīzes, atbilstoši 2003. gada MK not.Nr.235, vai notekūdeņu analīzes, atbilstoši 2002. gada MK not.Nr.34). Dati un to analīze sistemātiskā veidā jāatspoguļo ziņojumā. TEP iekļautajiem datiem ir jānorāda informācijas avots. Informācijas sagatavošanai jāizmanto gan pašvaldības, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, gan iestāžu un uzņēmumu dati, kuriem pieejama nepieciešamā informācija.

## Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati:

2.1.1.	projekta teritorija: skaidrs teritorijas definējums, aglomerācijas lielums, izteikts CE, teritorijas administratīvā piederība, būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā (ĪADT, Natura u.c.);

2.1.2.	iedzīvotāju skaits. Rūpnieciskā ražošana: šī brīža, plānotā, izmaiņu tendences, galvenie ražošanas uzņēmumi, to darbības vispārīgs raksturojums, ja tas skar sistēmas attīstību;

2.1.3.	vides situācija: konkrētas vides problēmas projekta teritorijā; projekta teritorijas attīstības plāni, teritorijas plānojuma statuss, esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās;

2.1.4.	pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums un analīze; dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns.

## Ūdens apgāde - ieguve, sagatavošana un sadale

2.2.1.	pakalpojumu pieejamība: pievienoto iedzīvotāju skaits un īpatsvars (%), pievienoto uzņēmumu un institūciju skaits, patērētie apjomi par katru no grupām (iedzīvotāji – l/c/d, uzņēmumi un institūcijas – m3/dnn) un kopā;

2.2.2.		pašreizējie dzeramā ūdens ņemšanas avoti, to stāvoklis, pieejamie apjomi un centralizētai ūdens apgādei apstiprinātie krājumi (balstoties uz informāciju no pazemes ūdeņu atradnes pases), projektētā un izmantotā jauda, ūdensgūtņu aizsardzības pasākumi, ūdens patēriņš pa lietotāju kategorijām, ūdens patēriņa izmaiņu tendences, sistēmu uzraudzība (nodrošinājums ar mērītājiem);

2.2.3.	iegūtā un piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte (jānorāda pieejamie dati par visiem elementiem no ūdensgūtnes ņemtā, tīklā padotā un patērētājiem piegādātā ūdenī, kas ir analizēti auditmonitoringa (veic sabiedrības veselības aģentūra) un kārtējā monitoringa ietvaros un analīzes jāpievieno pielikumā), ja šādu analīžu nav, tad nepieciešams pamatojums, kādēļ nav datu, jānorāda pazemes ūdeņu krājumu akcepts;

2.2.4. 	sistēmas tehniskā stāvokļa analīze: sistēmas ierīču, iekārtu un cauruļvadu vispārēja tehniskā analīze, tajā skaitā ūdens ņemšanas, sagatavošanas, transportēšanas, pārsūknēšanas, uzkrāšanas ierīces, sistēmas apkopes un uzturēšanas iekārtu esamība, sadales tīkls, tā kopējais garums, galvenā noslēdzošā un regulējošā armatūra, elektroenerģijas patēriņa efektivitāte;

2.2.5.	ūdens bilance: ūdens bilance (saražotais = zudumi + patēriņš), uzskaitītais un neuzskaitītais patēriņš, ūdens mērītāju uzstādīšanas politika, zudumu cēloņi, apjoms (%);

## Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

2.3.1.		pakalpojumu pieejamība: pievienoto iedzīvotāju skaits un īpatsvars (%), pievienoto uzņēmumu un institūciju skaits, patērētie apjomi par katru no grupām (iedzīvotāji – l/c/d, uzņēmumi un institūcijas – m3/dnn) un kopā;

2.3.2.		ietekme uz vidi: datu, kas raksturo notekūdeņu ietekmi, apkopojums un novērtējums, notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu raksturojums (saskaņā ar 2002.g. MK not. Nr. 118);

2.3.3.	esošās notekūdeņu savākšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze: sistēmas tips (tīkla tips, diametrs, materiāli, vecums, tehniskais stāvoklis, infiltrācija un noplūdes, galvenās problēmas), tiešās izplūdes ūdens objektos, sūkņu stacijas, attīrīšanas ierīces, plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI, notekūdeņu sastāva kontroles iespējas, uzturēšana un ekspluatācija, enerģijas patēriņš un tā efektivitāte;

2.3.4. 	savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji pirms ieplūdes NAI un pie izplūdes ūdenstecē, rezultātu atbilstība normatīvajām prasībām, VVD Reģionālās vides pārvaldes prasības notekūdeņu attīrīšanas kvalitātei un veikto analīžu dati;

2.3.5.	notekūdeņu bilance: notekūdeņu plūsmu apjoms, pieteces režīms (pa lietotāju kategorijām, tai skaitā no septiķiem), infiltrācija (tehniski novērtētā vai mērītā, %), vidē novadītais apjoms;

2.3.6.	esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: notekūdeņu plūsma, attīrīšanas tehnoloģiskā procesa atbilstība, jaudas atbilstība, nogulšņu (dūņu) kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, to apstrāde un izmantošana, attīrīšanas efektivitāte, tehniskais stāvoklis, veiktie remontdarbi un rekonstrukcijas, materiālu un iekārtu kvalitāte, enerģijas patēriņš;

2.3.7.	rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana (Jāapraksta, ja projekta pieteicēja sadzīves kanalizācijas sistēmā un uz NAI tiek novadīti rūpnieciskie notekūdeņi): nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, iekārtu tehniskais stāvoklis, darbības efektivitāte, dūņu apstrāde un izlietojums, uzturēšana un ekspluatācija, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole.

## Institucionālā situācija

Uzdevuma mērķis ir sniegt informāciju par ūdenssaimniecības uzņēmuma vai pašvaldības komunālās nodaļas uzbūvi un tās darbību reglamentējošiem dokumentiem, lai izvērtētu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām, nākotnē spētu izveidot optimālāko uzņēmuma darbības modeli un nodrošināt projekta ieviešanas vadību un projektā izveidoto pamatlīdzekļu atbilstošu apsaimniekošanu.

2.4.1.		uzņēmuma pašreizējais juridiskais statuss, darbības jomas un sniegtie pakalpojumi, saistība ar pašvaldības u.c. institūcijām, pašvaldības atbildība par uzņēmuma kredītiem vai otrādi, atbilstošie noteikumi un lēmumi,

2.4.2.	līgums (pārvaldes līgums vai lēmums) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu sniegšanas teritorija, licences, darbībai nepieciešamās atļaujas un līgumi;

- līgums, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir komercsabiedrība (līgums starp pašvaldību un komercsabiedrību);

- pārvaldes lēmums, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības aģentūra (līgums starp pašvaldību un pašvaldības aģentūru);

- lēmums, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pati pašvaldība (tai skaitā tās struktūrvienība).

2.4.3.	organizatoriskā struktūra (ietverot personāla kapacitātes novērtējumu - skaitu, kvalifikāciju un pienākumus);

2.4.4.		īpašumtiesību jautājumi: informācija par visiem pamatlīdzekļiem, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, to piederība un uzskaite uzņēmuma vai pašvaldības (vai citas juridiskas vai fiziskas personas) bilancē, pamatlīdzekļu vērtība, zemes zem pamatlīdzekļiem (arī cauruļvadiem) piederība, apgrūtinājumi sistēmas objektu ekspluatācijai un pamatlīdzekļu piederības iespējamā ietekme uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību.

## Finanses

Uzdevuma mērķis ir informēt par pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālo stāvokli un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu no ekonomiskā viedokļa, tai skaitā nākotnes investīciju kontekstā.

2.5.1.		ūdenssaimniecības ieņēmumu un izdevumu analīze;

2.5.2.		esošā maksa par pakalpojumiem – pakalpojumu tarifu struktūra un citi maksājumu veidi;

2.5.3.	rēķinu izrakstīšana un to iekasēšanas analīze, debitoru parādi, ūdens uzskaites nodrošinājums;

2.5.4.		uzņēmuma pašreizējā finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums - t.sk., spēja ņemt aizdevumus;

2.5.5.		pašvaldības budžeta analīze, esošās un plānotās saistības, notiekošie un nākotnes investīcijas plāni ūdenssaimniecības jomā un citos sektoros.

# izvirzītā prioritārā investīciju projekta pamatojums

Prioritārā investīciju projekta pamatojumu sniedz izstrādāts teritorijas stratēģiskais plāns (ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības programma, kuru pamato pašvaldības teritorijas plānojums).

Detalizēts stratēģiskais plāns nodrošina, lai īstermiņa rīcības plāns (projekts) ietvertu prioritāros darbus un, tai skaitā, nodrošinātu atbilstošu sistēmu jaudu, kura ir atbilstoša arī ilgtermiņa prognozēm. Plāns jāizstrādā saskaņā ar teritorijas plānojumu un detālplānojumu (vai teritorijas attīstības programmu, ja plānojums nav apstiprināts).

Šis uzdevums ietver šādas daļas:

- sistēmas perspektīvo darbības jaudu un standartu noteikšana;

- iespējamā īstermiņa investīciju plāna identifikācija un pamatojums izvirzīto darbu prioritātei;

- informācija, kā izvirzītie mērķi, normatīvo aktu prasības un nepieciešamie uzlabojumi tiks sasniegti īstermiņa un ilgtermiņa projekta īstenošanas rezultātā.

Šajā sadaļā attīstības plānošana jāveic par to sektoru, kurā plānots realizēt investīcijas. Ja investīcijas plānotas tikai vienā sektorā, jāsniedz pamatojums šādai izvēlei, tai skaitā to pamatojot ar atbilstību normatīvo aktu prasību nodrošināšanai vai avārijas situācijas novēršanai. Piemēram, netiek uzskatīts par pamatotu realizēt investīcijas ūdensapgādes tīkla paplašināšanai, ja tai pat laikā piegādātais dzeramais ūdens neatbilst kvalitātes prasībām, vai arī paredzēt uzlabojumus esošajās NAI, kas jau šobrīd nodrošina minimālo normatīvo aktu prasību izpildi izplūdē, ja tai pat laikā, savākto notekūdeņu īpatsvars ir ļoti neliels vai tīklā padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša normatīvu prasībām.

## Pakalpojumu mērķi un standarti, politika, plānošana un projekta izstrādes kritēriji

3.1.1.	perspektīvais ūdens patēriņš (līdz 2020.gadam) un dzeramā ūdens kvalitāte: ūdens patēriņa un pieslēgumu skaita prognoze pa gadiem, patērētāju grupām, vadoties no iedzīvotāju skaita un ražošanas attīstības tendencēm, kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, ūdens patēriņa uzskaites uzlabojumi, pieļaujamo ūdens zudumu noteikšana sistēmas darbībā;

3.1.2.	perspektīvais notekūdeņu daudzums un sastāvs (līdz 2020.gadam): plūsmu, piesārņojuma, pieslēgumu skaita prognoze pa gadiem, patērētāju grupām, vadoties no iedzīvotāju skaita un ražošanas attīstības tendencēm.

## Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

Alternatīvu izvērtēšanas mērķis ir sasniegt projektā izvirzīto uzdevumu ar piemērotāko risinājumu gan no tehniskā, gan ekonomiskā, gan vides aspekta.

Alternatīvu analīzē jāietver vispusīgs alternatīvo risinājumu salīdzinājums (problēmu novēršanai, tehnoloģiju izvēlei) no tehniskā, vides un ekonomiskā viedokļa. Nosakot ekonomiski izdevīgāko alternatīvu, jāievēro, ka analīze jāveic ne tikai no investīciju apjoma viedokļa, bet arī ņemot vērā turpmākās sistēmas ekspluatācijas izmaksas, iekārtu funkcionēšanas ilgumu, pakalpojumu pašizmaksu, tai skaitā, jāņem vērā, vai alternatīvas īstenošanai nepieciešamas papildus izmaksas, kas saistītas ar vides ietekmju samazināšanu vai juridisku jautājumu risināšanai (piemēram, kompensācija par ietekmi uz ĪADT vai līgums ar citām juridiskām personām par pakalpojumu sniegšanu).

Pēc veiktā alternatīvu izvērtējuma jānorāda izvēlētā un jāsniedz pamatojums tās izvēlei, vai arī, ja alternatīvu analīze kādai no komponentēm nav piemērojama, jāsniedz pamatojums, kādēļ nav iespējams cits risinājums.

## Prioritārā investīciju projekta apraksts

Prioritārā plāna aprakstam jāietver:

- visu investīciju komponenšu saraksts un apraksts, definējot galvenos tehniskos raksturojumus (apjoms, jauda u.c.) un norādot būvniecības vietu;

- kapitālās izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai;

- izmaksu detalizēts novērtējums, kas ietver skaidru izmaksu aprēķinu un skaidri definē pieņēmumus, uz kā pamata izmaksas aprēķinātas (kas ietverts izmaksās, atsevišķu vienību cenas, tehniskais raksturojums – cauruļvadu diametri, materiāls, kāda gada cenas izmantotas u.t.t.);

- Jānorāda vai projektā skartā infrastruktūra ir projekta pieteicēja īpašumā;

- skaidra mērķu un ieguvumu noteikšana, realizējot projektu

- katras projekta komponentes pilns ieviešanas laika grafiks, tai skaitā projektēšanas un iepirkumu procedūrām nepieciešamie termiņi;

- projekta iepirkuma plāns, norādot visus paredzētos līgumus, tai skaitā pakalpojumu un piegāžu līgumus, ja tādi paredzēti;

- projekta finanšu plāns, norādot investīciju sadalījumu pa ceturkšņiem (gadiem) un pa finanšu avotiem atbilstoši izstrādātajam iepirkumu plānam.

- Izpētei jāpievieno skaidrs Projekta shematiskais materiāls, kas parāda konkrētas būvdarbu veikšanas vietas projekta teritorijas plānā. Shematiskajam materiālam jāatspoguļo projekta teritorijā esošās ĪADT un ūdensobjekti, lai raksturotu projekta vides ietekmi (ja tādas ir, vai arī jānorāda, ka ĪADT projekta teritoriju neskar).

## 3.4.  Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi

Jābūt skaidri noteiktiem vides ieguvumiem un zaudējumiem, salīdzinot situāciju pirms izvirzītā prioritārā investīciju projekta un pēc prioritārā investīciju projekta realizācijas, tāpat novērtējumam ir jāparāda atbilstības pakāpe Latvijas Republikas likumdošanas normām pēc projekta īstenošanas.

Jānosaka vai saskaņā ar likumdošanu kādai no projekta komponentēm ir nepieciešams piemērot IVN procedūru, kā arī sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. Projekta dokumentācijai ir jāietver attiecīgi Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par to, ka nav nepieciešams IVN, atzinums par IVN gala ziņojumu vai attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinums par to, ka nav nepieciešams veikt sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

Ietekme uz vidi jānosaka katrai investīciju komponentei atkarībā no konkrētajā projektā ietvertajām aktivitātēm, t.sk.,

- enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums,

- dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums;

- ietekme uz pazemes ūdens resursiem jaunu ūdens ņemšanas vietu veidošanas vai esošo jaudu palielināšanas gadījumā;

- notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz konkrētu saņēmējobjektu novērtēšanā (ja projektā ietverti uzlabojumi NAI vai tīklu paplašināšana) jāietver sekojošu parametru mērījumi:

  - Notekūdeņu plūsma uz NAI;

  - NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un slodze - BSP, ĶSP, SV;

  - Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un slodze - BSP, ĶSP, SV;

  - Neattīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un slodze - BSP, ĶSP, SV, (tiešās izplūdes, iespējamais piesārņojums no lietus ūdens kanalizācijas, septiķiem un izvedamajām bedrēm - aprēķins).

  - Kopējā vidē novadītā piesārņojuma slodze - BSP, ĶSP, SV

  - Jānosaka notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi, t.sk., jānovērtē dūņu lauku tehniskais stāvoklis un drošība, dūņu ķīmiskie un mikrobioloģiskie parametri un to turpmākā izmantošana (ja projektā ietverti uzlabojumi NAI vai jaunu NAI būvniecība);

# PIELIKUMI

- Kartogrāfiskais materiāls (esošā situācija, plānotā situācija, aizsargājamās teritorijas);

- Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes (ja projektā tiek skarta dzeramā ūdens kvalitates paaugstināšana);

- Notekūdeņu kvalitātes analīzes (ja projektā tiek skarta attīrīto notekūdeņu kvalitates paaugstināšana);

- Piesārņojuma slodzes aprēķins (ja projektā tiek skarta rūpniecisko notekūdeņu novadīšana uz NAI);

- RVP atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību (gadījumos, ja nav būvvaldē akceptēts tehniskais projekts) vai tehniskā projekta ģenplāna kopija, uz kuras redzams būvvaldes akcepts..